Контрольный лист для идентификации  возможных опасных событий, опасностей и оценки рисков

1.Идентификация рисков

Подразделение: МБУ «Городское хозяйство» транспортный отдел

Рабочее место (профессия): водитель, тракторист, водитель погрузчика, машинист автогрейдера

| Оценка | Как оценивать |
| --- | --- |
| «+» | Существует опасность возникновения |
| «-» | Отсутствует опасность |
| «N/a» | Оценка «N/a» (not available) - недоступный, не использующийся, не имеющийся в распоряжении. Используется в случае, если по какой-либо причине нельзя оценить данный вопрос. В графу «примечание» заносятся пояснения, почему поставлена оценка «N/a» (например, отсутствуют замеры параметров санитарно-гигиенических факторов производственной среды на рабочем месте и т.п.) |

Оценка вероятности возникновения опасности,  P

| Значение P, балл | Вероятность | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная | Вероятность возникновения является незначительной. Практически невозможно предположить, что подобный фактор может возникнуть |
| 2 | Умеренная | Вероятность возникновения остается низкой. Подобного рода условия возникают в отдельных случаях, но шансы для этого невелики |
| 3 | Существенная | Вероятность возникновения находится на среднем уровне. Условия для этого могут реально и неожиданно возникнуть |
| 4 | Значительная | Вероятность возникновения является высокой. Условия для этого возникают достаточно регулярно и/ или в течение определенного интервала времени |
| 5 | Очень высокая | Вероятность возникновения является очень высокой. Условия обязательно возникают на протяжении достаточно продолжительного промежутка времени (обычно в условиях нормальной эксплуатации) |

Оценка серьезности последствий воздействия опасности,  S

| Значение S, балл | Последствия воздействия опасности | Описание |
| --- | --- | --- |
|  |  | работник | материал, ценности, производственная среда |
| 1 | Минимальные | Незначительное воздействие, первая медицинская помощь, микротравмы | Незначительное воздействие на оборудование или ход работы |
| 2 | Умеренные | Угроза жизни отсутствует, оформление формы Н-1, потеря трудоспособности сроком более 1 дня | Для устранения повреждений необходима дополнительная помощь или приостановка работы |
| 3 | Существенные | Присутствует потенциальный риск для здоровья, тяжелая травма | Необходимы значительные материальные вложения для устранения последствий |
| 4 | Значительные | Групповые несчастные случаи с тяжелыми последствиями; несчастный случай со смертельным исходом | Существенное воздействие на оборудование и ход работ |
| 5 | Катастрофические | Несколько несчастных случаев со смертельным исходом | Значимый ущерб для оборудования и окружающей среды |

РЕЕСТР ОПАСНОСТЕЙ

| Выявление опасностей, опасных ситуаций |  | Идентификация | Оценка вероятности возникновения опасности, Р | Оценка серьезности последствий воздействия опасности, S | Оценка Риска R=P*S | Категория риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование опасности | Код |  |  |  |  |  |
| Механические опасности | Мх |  |  |  |  |  |
| Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Мх1 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации | Мх2 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот | Мх3 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность удара | Мх4 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин | Мх5 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие) | Мх6 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях | Мх7 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность затягивания или попадания в ловушку | Мх8 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов | Мх9 | «+» | 1 | 4 | 4 | Низкая |
| Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты | Мх10 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность воздействия механического упругого элемента | Мх11 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении | Мх12 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения | Мх13 | «+» | 1 | 4 | 4 | Низкая |
| Опасность падения груза | Мх14 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела | Мх15 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) | Мх16 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы) | Мх17 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность разрыва | Мх18 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений | Мх19 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Электрические опасности | Эл |  |  |  |  |  |
| Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением | Эл1 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | Эл2 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность поражения электростатическим зарядом | Эл3 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте | Эл4 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги | Эл5 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность поражения при прямом попадании молнии | Эл6 | «+» | 1 | 4 | 4 | Низкая |
| Опасность косвенного поражения молнией | Эл7 | «+» | 1 | 4 | 4 | Низкая |
| Термические опасности | Тм |  |  |  |  |  |
| Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру | Тм1 | «+» | 1 | 3 | 3 | Низкая |
| Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру | Тм2 | «+» | 1 | 3 | 3 | Низкая |
| Опасность ожога от воздействия открытого пламени | Тм3 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы | Тм4 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру | Тм5 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени | Тм6 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха | Тм7 | «-» |  |  |  |  |
| Ожог роговицы глаза | Тм8 | «-» |  |  |  |  |
| Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности | Мк |  |  |  |  |  |
| Опасность воздействия пониженных температур воздуха | Мк1 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность воздействия повышенных температур воздуха | Мк2 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность воздействия влажности | Мк3 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность воздействия скорости движения воздуха | Мк4 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасности, связанные с воздействием химического фактора | Хф |  |  |  |  |  |
| Опасность от контакта с высокоопасными веществами | Хф1 | «+» | 1 | 3 | 3 | Низкая |
| Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма | Хф2 | «+» | 1 | 3 | 3 | Низкая |
| Опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву | Хф3 | «+» | 1 | 3 | 3 | Низкая |
| Опасность образования токсичных паров при нагревании | Хф4 | «+» | 1 | 3 | 3 | Низкая |
| Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел | Хф5 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ | Хф6 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | Аф |  |  |  |  |  |
| Опасность воздействия пыли на глаза | Аф1 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли | Аф2 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность воздействия пыли на кожу | Аф3 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность, связанная с выбросом пыли | Аф4 | «-» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ | Аф5 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла | Аф6 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества | Аф7 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса | Тп |  |  |  |  |  |
| Опасность, связанная с перемещением груза вручную | Тп1 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес | Тп2 | «+» | 1 | 2 | 2 | Низкая |
| Опасность, связанная с наклонами корпуса | Тп3 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность, связанная с рабочей позой | Тп4 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела | Тп5 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин | Тп6 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность психических нагрузок, стрессов | Тп7 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность перенапряжения зрения | Тп8 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасности, связанные с воздействием шума | Шм |  |  |  |  |  |
| Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности | Шм1 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности | Шм2 | «+» | 1 | 4 | 4 | Низкая |
| Опасности, связанные с воздействием вибрации | Вб |  |  |  |  |  |
| Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов | Вб1 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность, связанная с воздействием общей вибрации | Вб2 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасности, связанные с воздействием животных | Жв |  |  |  |  |  |
| Опасность укуса | Жв1 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность разрыва | Жв2 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность раздавливания | Жв3 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность заражения | Жв4 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность воздействия выделений | Жв5 | «-» |  |  |  |  |
| Опасности, связанные с воздействием насекомых | Нс |  |  |  |  |  |
| Опасность укуса | Нс1 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность попадания в организм | Нс2 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность инвазий гельминтов | Нс3 | «-» |  |  |  |  |
| Опасности, связанные с воздействием растений | Рт |  |  |  |  |  |
| Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями | Рт1 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность ожога выделяемыми растениями веществами | Рт2 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность пореза растениями | Рт3 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасности из-за расположения рабочего места | Рм |  |  |  |  |  |
| Опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач | Рм1 | «-» |  |  |  |  |
| Опасности, связанные с организационными недостатками | Ор |  |  |  |  |  |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций | Ор1 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ | Ор2 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий | Ор3 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи | Ор4 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии | Ор5 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда | Ор6 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасности пожара | Пж |  |  |  |  |  |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Пж1 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность воспламенения | Пж2 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность воздействия открытого пламени | Пж3 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды | Пж4 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе | Пж5 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность воздействия огнетушащих веществ | Пж6 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений | Пж7 | «-» |  |  |  |  |
| Опасности обрушения | Об |  |  |  |  |  |
| Опасность обрушения наземных конструкций | Об1 | «-» |  |  |  |  |
| Опасности транспорта | Тр |  |  |  |  |  |
| Опасность наезда на человека | Тр1 | «+» | 3 | 3 | 9 | Умеренный |
| Опасность падения с транспортного средства | Тр2 | «+» |  |  |  |  |
| Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами | Тр3 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов | Тр4 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления | Тр5 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия | Тр6 | «+» | 3 | 3 | 9 | Умеренный |
| Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ | Тр7 | «+» | 2 | 2 | 4 | Низкий |
| Опасности насилия | Нл |  |  |  |  |  |
| Опасность насилия от враждебно настроенных работников | Нл1 | «+» | 1 | 3 | 3 | Низкая |
| Опасность насилия от третьих лиц | Нл2 | «+» | 1 | 3 | 3 | Низкая |
| Опасности взрыва | Вз |  |  |  |  | Низкая |
| Опасность самовозгорания горючих веществ | Вз1 | «+» | 1 | 4 | 4 | Низкая |
| Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара | Вз2 | «+» | 1 | 4 | 4 | Низкая |
| Опасность воздействия ударной волны | Вз3 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность воздействия высокого давления при взрыве | Вз4 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность ожога при взрыве | Вз5 | «-» |  |  |  |  |
| Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты | Сз |  |  |  |  |  |
| Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека | Сз1 | «-» |  |  |  |  |
| Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты | Сз2 | «+» | 1 | 1 | 1 | Низкая |
| Опасность отравления | Сз3 | «-» |  |  |  |  |

Расчет риска:

R = P х S

где R – риск, балл;

P – вероятность возникновения опасности, балл;

S – серьезность последствий воздействия опасности, балл.

Матрица классификации рисков

| Значение S, балл | Риск R, балл |
| --- | --- |
|  | Р = 1 | Р = 2 | Р = 3 | Р = 4 | Р = 5 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Результаты оценки рисков рабочая группа переносит в карту идентификации опасностей и оценки рисков.

Категории рисков подразделяются на следующие:

- низкие (R < 6);

- умеренные (6 ≤  R ≤ 12);

- высокие (R > 12).

2. Оценка рисков и меры управления:

Применяемые мероприятия управления воздействием опасности:

1. -Соблюдение требований должностной инструкции

2.Контроль за исправным состоянием оборудования

3. Контроль за состоянием территории;

4. Соблюдение инструкций по ОТ  при работе по специальности.

5. Применение СИЗ рук, тела, головы. Периодический контроль за состоянием инструмента.

В качестве Общих мер управления воздействия опасностей применяются:

-обучение и повышение квалификации, проверка знаний в области охраны труда;

- обеспечение медицинскими аптечками;

-проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности